|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 22.12.14 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| КОД ОПИСАНИЕ OL 3000/00 Масло для обработки дерева Область применения: Различные опоры (подставки) и паркет Метод использования: Распылитель, кисть, втирание, валик Разбавитель: Готов к использованию (при необходимости разбавляется от 10 до 30%) Технические характеристики Сухой остаток: 52±1 Удельная плотность (кг/л): 0,930±0,030 Вязкость (DIN 4 при 20ºС): 150”±10” Общие характеристики Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²): От 30 до 80 Время сушки (50 г/м² при 20ºС): Штабелирование 24-36 часов Количество слоев: 2 и более Срок годности: 12 месяцев После длительного хранения всегда тщательно переме- шивайте для устранения возможного осадка. Перед применением продукт рекомендуется перемешивать. OL 3000/00 - уретановое масло, специально созданное для нанесения на паркет. Мы предлагаем наносить данное масло не менее, чем в 2 слоя, для того, чтобы достичь наилучшего результата, относительно химического и механического сопротивления. Для того, чтобы поверхность сильнее пропиталась маслом, мы рекомендуем добавить в 1 слой от 10%-30% растворителя DE0703/00 (в зависимости от способа нанесения). После нанесения масла на поверхность, мы предлагаем тряпкой протереть поверхность и удалить его излишки. Но чтобы достичь более высокого сопротивления последний слой масла протирать не рекомендуется. Помните о том, что перед выбрасыванием, использованную тряпку необходимо постирать, так как она подвержена самовоспламенению. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |