|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.06.07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | страница 1 из 2 |

прекращает действие предыдущего издания(HI2310) от 02.10.06.

| Цвета: HI 2310/00 янтарный HI 2311/00 прозрачный Область применения: Деревянные изделия для наружного и внутреннего использования: оконные и дверные рамы, деревянные панели, заборы и т.д. Способ нанесения: Кисть Рецептура смешивания: Готов к применению. Если требуется можно добавить 5-10% питьевой воды. Технические характеристики Сухой остаток (%): 37 ± 2 Удельная плотность (кг/л): 1,030 ± 0,030 Вязкость DIN 8 при 20ºС (секунды): 12 ± 3 Время сушки (при 50 г/м2 и 20ºС): Пылестойкость Исчезновение отлипа: Шлифовка: Нанесение следующего слоя: 30 мин 1 час 4 часа 48 часов Укрывистость (м²/л): 10 Количество слоев: 1-2 Характеристики продукта HI23**/00 является водным финишным покрытием, которое благодаря эластичности и долговечности идеально подходит для внутренней и внешней защиты древесины. Данный продукт содержит в себе прозрачные оксиды железа и поглотитель ультрафиолетовых лучей, которые увеличивают степень сопротивления дерева радиации, которая является главной причиной деградации древесины. Благодаря специальному воску, который содержится в составе данного продукта, покрытие обладает отличными водоотталкивающими качествами. Всё это обеспечивает стабильность обработанному изделию, а также гарантирует дополнительную защиту. Не обработанное дерево Для наружных работ: мы предлагаем, предварительно, обработать поверхность наждачной бумагой с зерном 150. Нанести 1 или 2 слоя защитной пропитки серии HI 20**/00 на не обработанное дерево, затем, нанести 1 или 2 слоя лака с эффектом воска серии HI23**/00, с интервалом между слоями 4 часа. Мы не советуем производить шлифовку между слоями лака. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30% |
|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.06.07 |
|  |  |  | страница 2 из 2 |

прекращает действие предыдущего издания (HI2310) от 02.10.06г.

| Для внутренних работ: после предварительной шлифовки, наждачной бумагой с зерном 180, на поверхность наносится 1 слой HI 23**/00. В качестве альтернативы, можно отшлифовать поверхность наждачной бумагой с зерном 150 и оттенить с помощью защитной пропитки серии HI 20**/00, затем, нанести 1 слой покрытия серии HI23**/00. Уже обработанная поверхность Если обработанная поверхность без повреждений, то необходима легкая шлифовка наждачной бумагой с зерном 320,и затем нанести 1 слой покрытия серии HI 23**/00. В случае, если поверхность сильно повреждена, необходимо обновить старую поверхность, совершив полную шлифовку наждачной бумагой с зерном 150. Затем произвести обработку поверхности, как у не обработанного дерева. Предупреждение Тщательно перемешивайте продукт. Хранить продукт при температуре не ниже 5ºС. Остатки покрытия должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Не сливать остатки в канализацию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

# Text boxes

| КОД |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| HI 23**/00 |  | ВОДНОЕ ПОКРЫТИЕ C ВОСКОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ |

| КОД |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| HI 23**/00 |  | ВОДНОЕ ПОКРЫТИЕ C ВОСКОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ |