|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 02.04.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания VS 9586/95 от 27.03.00г. Область применения: Плоские детали, кухонные двери Способ нанесения: Втиранием Технические характеристики Сухой остаток (%): 10 ± 1 Удельная плотность (кг/л): 1,000 ± 0,030 Общие характеристики Время сушки: 2 часа при комнатной температуре Срок годности: 15 месяцев АР 1144/95 является морилкой для отделки под старину и наносится втиранием на нитроцеллюлозный, водный или полиуретановый грунт. Можно покрывать сверху нитроцеллюлозными, водными и полиуретано- выми отделочными покрытиями. После длительного хранения необходимо проверять однородность состава. Во избежание возможного осадка хорошо перемешайте морилку перед употреблением. АР 1144/95 можно наносить ротационным методом или виброраспылителем. В этом случае ее можно разба- вить на 50% водой и втирать кистью или ветошью. ВНИМАНИЕ! На дне банки может образоваться осадок, который легко размешивается прутком. Перед затвердением покрытия убедитесь, что, было, достаточно времени для высыхания морилки под стари- ну. Всегда проверяйте сцепление между разными слоями покрытия. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

# Text boxes

| КОД |  | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| AP 1144/95 |  | МОРИЛКА ПОД СТАРИНУ – ТЕМНЫЙ ОРЕХ для нанесения втиранием |